Объектом проектирования является участок загрузки зерна в железнодорожные вагоны ХПП,

расположенного в г. Льгове Курской области.

Проект выполнен для применения в районах с сейсмичностью менее 7 баллов по шкале Рихтера.

Участок загрузки выполнен в виде трех отдельных блоков, связанных технологически:

1) весоизмерительный блок, встроенный в полотно ЖД пути нормальной колеи;

2) блок временного хранения (четырехячеистый бункер) с устройствами заполнения вагонов;

3) блок загрузки бункера в виде нории с самотечными трубами.

Весоизмерительный блок выполнен на отдельном железобетонном фундаменте, предусматриваю-

щем установку четырех весоизмерительных балок длиной 3500 мм. Фундамент блока располагается

в осях Б - В, рядах 1-4, 6-9.

Блок временного хранения выполнен в виде четырехсекционного бункера прямоугольной формы

с четырьмя воронками, оборудованными приводными шиберными затворами. Положение осей воронок

выбрано соответствущим расположению загрузочных люков 4-х осного крытого вагона-хоппера для

зерна модели 19-752. Бункер опирается на балочную клетку, состоящую из продольных и попереч-

ных балок из двутавров и швеллеров, усиленных листом. Балочная клетка опирается на ряд колонн,

выполненных сквозными из швеллеров, соединенных планками. По колоннам установлены кресто-

образные продольные и Л-образные поперечные связи. Пролет блока 5200 мм, шаг колонн принят

3000 мм.

Блок загрузки бункера предусмотрен в виде нории МН-175 производительностью 175 т/час.

Распределение зерна по отсекам бункера производится посредством самотечных труб диаметром

325 мм.

Проект участка выполнен в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил.

Расчет содержит:

- определение геометрических размеров элементов загрузочного устройства;

- геометрический анализ структуры несущих конструкций;

- построение и выбор нестандартной расчетной схемы каркаса с учетом условий эксплуатации;

- определение нагрузок;

- проверку прочности и устойчивости металлоконструкций, узлов, деталей и сварных швов в наибо-

лее неблагоприятных условиях нагружения, определяемых существущими нормами.

При изменении параметров металлоконструкции или фундаментов сооружения, а также материа-

лов или размеров составных частей и элементов расчеты подлежат переработке или корректировке

в зависимости от степени изменения.